Теплотехнический расчет

Для 3х-слойных панелей с облицовками из СМЛ с разными утеплителями.

Расчётные константы:

Толщина СМЛ – 12 мм,

Теплопроводность утеплителя:

- ППС 	- Пенополистирол ПСБ-С 25			- 0,039 Вт/мК

- БВ	- Базальтовое волокно пл 110 кг/м3		- 0,043 Вт/мК

- ЭПС	- Экструдированный полистирол 34		- 0,033 Вт/мК

- Комби	- Комбинированный утеплитель (уср.)	- 0,040 Вт/мК

Толщина утеплителя 	- 100, 150, 170 или 200 мм.

Расчетная температура наружного воздуха Тн 	– 26 С.

Расчетная температура внутреннего воздуха Твн 	+18 С.

Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции в 8,7 Вт/(м2*С).

Коэффициент теплоотдачи (зимние условия) наружной поверхности ограждающей конструкции 23 Вт/(м2*С).

Расчёт на толщину утеплителя 150 мм:

ППС: 		Ro = 1/8,7+2*0,012/0,32+0,15/0,039+1/23 = 0,115 + 0,075 + 3,846 + 0,043 = 4,079 Вт/мС

БВ:		Ro = 1/8,7+2*0,012/0,32+0,15/0,043+1/23 = 0,115 + 0,075 + 3,488 + 0,043 = 3,712 Вт/мС

ЭПС:		Ro = 1/8,7+2*0,012/0,32+0,15/0,033+1/23 = 0,115 + 0,075 + 4,545 + 0,043 = 4,769 Вт/мС

Комби:	Ro = 1/8,7+2*0,012/0,32+0,15/0,040+1/23 = 0,115 + 0,075 + 3,750 + 0,043 = 3,974 Вт/мС

Расчёт на толщину утеплителя 100 мм:

ППС: 		Ro = 1/8,7+2*0,012/0,32+0,1/0,039+1/23 = 0,115 + 0,075 + 2,564 + 0,043 = 2,788 Вт/мС

БВ:		Ro = 1/8,7+2*0,012/0,32+0,1/0,043+1/23 = 0,115 + 0,075 + 2,326 + 0,043 = 2,549 Вт/мС

ЭПС:		Ro = 1/8,7+2*0,012/0,32+0,1/0,033+1/23 = 0,115 + 0,075 + 3,030 + 0,043 = 3,254 Вт/мС

Комби:	Ro = 1/8,7+2*0,012/0,32+0,1/0,040+1/23 = 0,115 + 0,075 + 2,500 + 0,043 = 2,724 Вт/мС

Согласно СНиП для жилых домов (круглогодичное проживание) величина сопротивления стен теплопередаче для Московской области должна быть не менее  3,13 Вт/мС.

Таблица сравнения теплотехники для различных стеновых материалов:

| № | Наименование используемого материала | Расчетная формула | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кирпич строительный керамический 510 мм | Rо=1/8,7+0,51/0,41+1/23= | 1,4 Вт/мС |
| 2 | Брус 150 мм | Rо=1/8,7+0,15/0,18+1/23= | 0,99 Вт/мС |
| 3 | Брус 150 мм + минвата 50 мм + «обшивка» деревянной вагонкой | Rо=1/8,7+0,15/0,18+0,05/0,043+0,01/0,18+1/23= | 2,21 Вт/мС |
| 3 | Брус 150 мм + «обшивка» кирпичом | Rо=1/8,7+0,15/0,18+0,12/0,41+1/23= | 1,28 Вт/мС |

Из расчета видно, что панель Дом100 толщиной 150 мм значительно превосходит по своим теплосберегающим свойствам прочие строительные материалы. Это означает, что затраты на отопление дома будут значительно меньше в зимнее время, а летом дом не будет нагреваться от солнечных лучей. Эту экономию оценили многие семьи – в доме 120 м2 экономия за отопительный сезон от 12 до 30 тысяч рублей (зависит от энергоносителя).